ПЕРЕЧЕНЬ

основных неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация снегоходов категории S1 (лыжно-гусеничные, гусеничные)

1.     Тормозные системы

1.1.        Рабочая тормозная система должна обеспечивать:

а) тормозной путь снегохода при постоянной скорости 30 км/ч в момент начала торможения не более 13 м или блокировку трансмиссии при нажатии на рычаг управления тормозом с усилением, не более: на педали тормоза – 500 Н; на рычаге тормоза, приводимое в действие рукой – 400 Н; на рычаге тормоза, приводимое в действие кистью руки – 200 Н.

б) непрямолинейность (отключение от оси движения) в процессе торможения не более 1 м.

1.2. Стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижность снегохода на уклоне 15 о в течение 2 мин.

2. Рулевое управление

2.1. Люфт руля (рулевого колеса) не должен превышать 15 о.

2.2. Снегоходы должны иметь ограничители поворота руля (рулевого колеса).

2.3. Усиление на руле при движении не более – 200 Н.

2.4. Расстояние между передними концами лыж должно быть на 5 мм больше расстояния между задними концами лыж при прямо установленном руле.

2.5. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов, резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным образом.

3. Внешние световые приборы

3.1. Снегоходы должны быть оборудованы внешними световыми приборами по ГОСТ 8769.

Допускается на снегоходах, не оборудованных кабиной:

а) не устанавливать указатели поворотов;

б) не устанавливать боковых световозвращателей;

в) устанавливать одну фару и один задний фонарь при обеспечении размера не более 600 мм от наружного края габаритного огня до плоскостей бокового габарита снегохода.

4. Двигатель

4.1. Системы питания, смазки и охлаждения должны исключать каплепадения топлива, масла и охлаждающей жидкости.

Допускается каплепадение из дренажных трубок (отверстий) в предназначенные для этого емкости.

4.2. Выпускная система двигателя должна обеспечивать гашение искр до выхода отработавших газов в атмосферу.

Струя отработавших газов не должна быть направлена на водителя, пассажиров или горючие материалы.

В местах соединений прорыв газов и искр не допускается.

4.3. Уровень звука сигнала должен быть не менее чем на 8 дБА выше уровня внешнего шума снегохода на расстоянии 1 м.

4.4. Внешний уровень шума снегоходов не должен превышать 86 дБА.

4.5. Содержание окиси углерода в отработавших газах при минимальной устойчивой частоте вращения коленчатого вала двигателя не должно превышать 4,5 % (в объемных долях).

4.6. Аварийный выключатель двигателя должен быть в исправном состоянии с прикрепленным к нему шнуром с зажимом (карабином).

4.7. Противоугонные устройство находится в рабочем состоянии.

5. Ходовая часть и трансмиссия

5.1. Меньший угол грунтозацепов на нижней ветви гусеницы должен быть обращен вперед.

5.2. Гусеница имеет местные повреждения: разрывы, растрескивания, кордовые волокна торчат наружу, отсутствуют защитные сегменты и направляющие детали (скобы) или имеют повреждения.

5.3. Зазор между полозами и внутренней частью гусеницы превышает 15 – 35 мм.

5.4. Приводной ремень вариатора имеет неравномерный износ, трещины, потресканную поверхность, расслоения, бахрому, отсутствуют зацепы.

5.5. При нажатии рукой в середине между шкивами, провис ремня не должен превышать 25 – 30 мм.

6. Прочие элементы конструкции.

6.1. Отсутствуют предусмотренные конструкцией снегохода зеркала заднего вида и ветрозащитные стекла.

6.2. Отсутствуют предусмотренные конструкцией брызговики, крылья или иные элементы конструкции, защищающие водителя, пассажиров и груз.

6.3. Движущиеся, вращающиеся части или части, имеющие температуру выше 70 0 С, в том числе выхлопная труба и глушитель должны иметь защитные ограждения.

Вариаторы снегоходов должны иметь дополнительные металлические ограждения со стороны водителя и пассажиров.

Двигатели снегоходов должны иметь ограждения, защищающие водителя и пассажиров от падения при движении.

Конструкция капота и поднимаемых ограждений должна исключать возможность их самопроизвольного опускания и открывания.

6.4. Снегоходы, предназначенные для перевозки пассажиров, должны иметь спинки или уступы на сиденьях и рукоятки или ремни для поддержки пассажиров при движении.

6.5. Рычаги управления рабочими органами должны иметь надежную фиксацию в заданном положении.

6.6. Металлические поверхности, с которыми человек находится в постоянном контакте (подножки, ручки руля, рычаг газа, тормоза и т.д.), должны быть термоизолированы.

6.7. Ослаблено крепление двигателя, рулевого управления облицовки, вариатора, амортизатора и т.п.

6.8. Имеются повышенные перемещения в подвижных сопряжениях.

Примечание: Снегоходы имеют индивидуальные номера, присваемые заводом-изготовителем, рамы и двигателя. Номер снегохода выполняется на табличке из металла по ГОСТ 12969 и ГОСТ 1271; номер двигателя и рамы выполнен непосредственно на их поверхности.