| ОРИЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА Кировской области пятого созыва |
| --- |
| РЕШЕНИЕ |
| ___________ |  | №________ |
|  | пгт Оричи |  |
| О внесении изменений в решение Оричевской районной Думы от 29.05.2015 № 47/8 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Оричевского района» |
| В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Оричевского муниципальный район Кировской области, Оричевская районная Дума РЕШИЛА: Внести изменения в решение Оричевской районной Думы от 29.05.2015 № 47/8 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Оричевского района», утвердив изменения в Местных нормативах градостроительного проектирования Оричевского района согласно приложению. |
| Глава Оричевского района В.Р. Нургалин |
| Председатель Оричевской районной Думы А.В. Смирнов |

## Приложение

## УТВЕРЖДЕНЫ

решением Оричевской

районной Думы

от __________ №______

ИЗМЕНЕНИЯ

в Местных нормативах градостроительного

проектирования Оричевского района

1. В разделе 2 Основная часть:

1.1. В Примечаниях подраздела 2.2:

1.1.1. В пункте 1 слова  «СП 42.13330.2011» заменить словами «СП 42.13330.2016».

1.1.2. В пункте 2 слова «приложения Ж СП 42.13330.2011»  заменить словами «приложение Д СП 42.13330.2016».

1.1.3. В пункте 3 слова «приложения Ж СП 42.13330.2011»  заменить словами «приложение Д СП 42.13330.2016».

1.2. В пункте 4 Примечаний подраздела 2.3 слова  «приложения Ж СП 42.13330.2011»  заменить словами «приложение Д СП 42.13330.2016».

1.3. Подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня      обеспеченности объектами в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов

Расположенных на территории Оричевского района объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, и местоположение таких объектов принимаются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области, утвержденной распоряжением министерства охраны окружающей среды Кировской области от 26.11.2019  № 23 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области».».

1.4. В подразделе 2.5:

1.4.1 Таблицу 5 изложить следующей редакции:

«Таблица 5

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |
|  | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек |  |
|  | Поселок городского типа | 10 | не нормируется |
|  | Сельский населенный пункт | 12 | не нормируется |
| 2 | Объекты в области культуры и искусства |  |  |
| 2.1 | Музеи, объект | 2 | транспортная доступность для жителей административного центра – в течение 15 минут, для жителей поселений – в течение дня |
| 2.2 | Выставочные залы, объект | 2 | 15 минут транспортной доступности |
| 2.3 | Районный дом культуры, объект | 1 | транспортная доступность для жителей административного центра – в течение 15 минут, для жителей поселений – в течение дня |
| 2.4. | Межпоселенческая библиотека, объект | 1 | 15 минут транспортной доступности |
| 3 | Административно-деловые объекты |  |  |
|  | Муниципальные архивы, объект | 1 | не нормируется» |

1.4.2. В Примечаниях:

1.4.2.1. В пункте 2 исключить слова «зелеными насаждениями,».

1.4.2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного поселения, но не может превышать 40 га.».

1.4.2.3. Пункт 4  исключить.

1.5. Дополнить подразделами 2.6, 2.7, 2.8 следующего содержания:

«2.6. Расчетные показатели для обеспечения поселений объектами местного значения в области электроснабжения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Укрупненные показатели электропотребления для проживающего населения приведены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Показатель степени благоустройства | Максимально допустимый уровень доступности объектов электропотребления кВт·ч/год на 1 чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Городские и сельские поселения по степени благоустройства: |  | Используется для предварительных расчетов |
| 1 | не оборудованные стационарными электроплитами, без кондиционеров | 950 |  |
| 2 | не оборудованные стационарными электроплитами, с кондиционерами | 1600 |  |
| 3 | оборудованные стационарными электроплитами, без кондиционеров | 1350 |  |
| 4 | оборудованные стационарными электроплитами, с кондиционерами | 1920 |  |

Максимально допустимый уровень доступности объектов электроснабжения не нормируется.

2.7. Расчетные показатели для обеспечения поселений объектами местного значения в области газоснабжения

Строительство межпоселковых газопроводов следует осуществлять в соответствие со схемой газоснабжения и газификации Кировской области.

Для определения минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения следует использовать расчетную величину потребления газа  на  коммунально-бытовые нужды населения и производственные нужды с учетом планируемых к размещению объектов.

Укрупненные показатели потребления газа, м/год на 1 чел. приведены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Показатель степени благоустройства | Максимально допустимый уровень доступности объектов расхода газа, м/год на 1 чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | При наличии централизованного горячего водоснабжения | 120 | Используется для предварительных расчетов |
| 2. | При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | 300 |  |
| 3. | При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | 180 (220 в сельской местности) |  |

Максимально допустимый уровень доступности объектов газоснабжения не нормируется.

2.8. Автомобильные дороги местного значения  вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Предельные значения показателей минимального уровня обеспеченности (основные расчетные параметры) автомобильных дорог местного значения вне границ населенного пункта в границах Оричевского района приведены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Показатель степени благоустройства | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, от районного центра | III- IV категории | V категории | Число полос движения | Ширина полосы движения, м |
| 1. | до центров городских и сельских поселений | Обеспеченность дорогой с твердым капитальным покрытием | - | 2 | 3,5 для III категории, 3,0 для IV категории |
| 2. | до населенных пунктов, за исключением центров городских и сельских поселений | - | Обеспеченность дорогой с облегченным типом дорожной одежды | 1 | 4,5 и более |

Максимально допустимый уровень  доступности  не нормируется.»

2. В разделе 3 Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования:

2.1. Во втором абзаце цифры «30909» заменить цифрами  «27939», цифры «17801» заменить цифрами  «16697», слова «13108  человек» заменить словами «11242 человека», цифры «13,1» заменить цифрами  «14,5».

2.2. Третий абзац изложить в следующей редакции:

«стратегии социально-экономического развития Оричевского района на период до 2030 года, утвержденной решением Оричевской районной Думы от 14.12.2018 № 26/2;».

2.3. Исключить девятый абзац.

2.4. Исключить девятнадцатый абзац.

2.5. Исключить двадцать первый абзац.

2.6. Исключить двадцать пятый абзац.